## Slide 1
基于 STM32F103C8T6 的
多传感器自平衡小车
《传感与测量技术》Z1期末项目简报
姿态测量 · 速度反馈 · 温湿度采集 · 压力/重量估算 · OLED现场显示
项目核心
MPU6050 姿态采样
双编码器测速
DHT11 + FSR402
SSD1306 OLED显示
第XX组

## Slide 2
制作动机与项目目标
从单一传感器实验走向完整的测量与控制系统
为什么选择自平衡小车
两轮结构天然不稳定，能体现实时测量的重要性
需要姿态、速度、压力、温湿度等多源数据
覆盖传感器选型、采样、滤波、校准和显示
项目实现目标
完成自平衡控制基础框架
通过OLED显示温湿度和重量估算
用Ozone实时观察关键变量并在线调参
课程知识对应
惯性测量：角度与角速度
力学测量：压力与重量估算
数字/模拟接口：I2C、GPIO、ADC、TIM

## Slide 3
硬件组成与接口分配
各模块分工明确，避免关键总线冲突
STM32F103C8T6
主控与控制算法运行平台
MPU6050 / PB8 PB9
I2C1 姿态采样，地址 0x68
OLED / PB10 PB11
I2C2 显示温湿度、重量和ADC
DHT11 / PC14
单总线温湿度采集
FSR402+RFP602 / PA2
ADC1_IN2 采集压力模拟电压
TB6612 + 编码器
电机驱动与左右轮速度反馈
设计要点：OLED 改用 I2C2，避免与 MPU6050 的 I2C1 PB8/PB9 引脚冲突。

## Slide 4
软件结构设计
按驱动层、控制层、显示层分离，便于调试与维护
底层驱动
mpu6050_hal：读取加速度与陀螺仪
encoder_hal：TIM1/TIM2 编码器测速
motor_tb6612：方向与PWM输出
dht11 / fsr_adc / oled_ssd1306
控制核心
balance_control：10ms角度环
50ms速度环与转向环
PID带积分限幅、微分先行、死区补偿
跌倒保护与停机逻辑
调试与显示
g_balance_debug：启停、目标和校准
g_balance_state：角度、速度、PWM
g_sensor_state：温湿度、ADC、OLED状态
display_ui：OLED分页刷新

## Slide 5
平衡控制与测量链路
互补滤波 + 串级PID控制
MPU6050
ax/az 与 gy
互补滤波
angle_acc + angle_gyro
角度环PID
输出平均PWM
TB6612电机
驱动左右轮
速度环
编码器读取 left_speed/right_speed，平均速度反馈到目标倾角
转向环
左右轮速度差 dif_speed 产生差分PWM，实现可控转向
TIM4每1ms产生节拍；角度环10ms执行，速度/转向环50ms执行。

## Slide 6
温湿度与压力显示模块
把传感器测量结果变成可观察、可校准的数据
DHT11
PC14 单总线通信
约2秒采样一次
输出 temperature_c 与 humidity_percent
FSR402 + RFP602
PA2 / ADC1_IN2 采样
输出 fsr_adc_raw 与 fsr_voltage_mv
通过零点与系数估算 weight_g
OLED显示
SSD1306 I2C地址 0x3C
PB10/PB11 使用 I2C2
显示 Temp、Humi、Weight、ADC
重量估算公式：weight_g = max(0, (fsr_adc_raw - fsr_zero_adc) × fsr_g_per_count)

## Slide 7
调试验证与当前结果
Ozone变量让每条测量链路可观察
传感器状态
temperature_c 约 30°C
humidity_percent 约 31%~32%
fsr_voltage_mv 接近 3.3V时说明压力链路有效
dht_valid / fsr_valid 为 1 表示读取成功
OLED排查
oled_ready = 1 表示初始化成功
oled_addr_7bit = 0x3C 表示地址探测成功
oled_fail_step = 0 表示无失败步骤
sensor_fault_flags = 0 表示显示与传感器无故障
平衡安全
run_enable 默认 0，避免上电误动作
fall_angle_limit 超限自动停机
PWM输出限幅 -100~100
调参先架空，再落地测试

## Slide 8
总结与展望
完成多传感器测量、闭环控制和现场显示的综合实践
项目完成度
实现姿态、速度、温湿度、压力等多类数据采集
完成自平衡车控制框架与PID调试入口
完成OLED现场显示和Ozone变量观测
形成可扩展的模块化嵌入式工程
后续优化
继续整定角度环、速度环和转向环参数
对FSR402进行多点标定或更换HX711称重方案
加入蓝牙/串口上传与电池电压检测
扩展循迹功能，实现平衡状态下路线跟随
谢谢观看